## Slide 1: Computer, öffne den Radio-Stream! 2
Ein Smart Home-Assistent ohne Cloud

## Slide 2: Inhalt
Projekt Smart Home / Historie
Alles auf Anfang
Stand der Dinge
Lessons Learned
Fazit

## Slide 3: 1. Projekt Smart Home / Historie
Warum unser Home einfach nicht smart ist

## Slide 4: Projekt Smart Home / Historie
Bekannte Home Automation Hubs erhältlich:
Amazon Echo
Google Home
Problematik:
De facto keine Privatsphäre
Hersteller »hören« mitunter mit
Ohne Internetverbindung kein »Smart Home«
Quelle: Heise.de https://www.heise.de/tp/features/Warum-tut-sich-das-Smart-Home-so-schwer-4166137.htmll

## Slide 5: Projekt Smart Home / Historie
Cloud Computing
Spracherkennung in der Cloud
Unkontrollierte Datenübertragung ins Internet
Proprietäre Systeme
Daten können abgefangen werden

## Slide 6: Projekt Smart Home / Historie
Idealzustand:
Spracherkennung lokal
Keine Datenübertragung ins Internet*
Es wir keine Cloud benötigt
Mehr Details: Heise (Artikel nicht frei und Inhalt veraltet)
https://www.heise.de/ratgeber/Snips-Raspi-Sprachassistent-ganz-ohne-Cloud-4415247.html
*Vom Anwendungsfall abhängig

## Slide 7: Projekt Smart Home / Historie
16.11.2019 - Pi And More 12: Beitrag „Smart Speaker mit Snips.AI“
20.11.2019 - Sonos kauft Snips.AI auf, Ende des Open Source wird angekündigt
31.01.2020 - Snips.AI stellt das Open Source-Projekt ein

## Slide 8: 2. Alles auf Anfang
Warum es nicht aus ist, wenn es aus ist

## Slide 9: Alles auf Anfang
Warum war Snips.ai so praktisch?
Offline-Spracherkennung ohne Cloud
Von Haus aus Raspberry Pi-fähig
Große Community
Für Snips.ai gab es viele Community-Plugins:
  IKEA Tradfri
  Philips Hue
  Sonos (…)
  …
SMART HOME.

## Slide 10: Alles auf Anfang
Neues Projekt: »Sinos«
Sprachsteuerung für Smart Homes
Spracherkennung offline
Hardwareunabhängig (PC, Pi, …)
Plattformunabhängig (Linux, Win, …)
Einfach modular erweiterbar
Sprachausgabe

## Slide 11: »Periodensystem der KI«
Quelle (IBM?) https://www.datasciencecentral.com/profiles/blogs/the-periodic-table-of-ai
Sr
Speech Recognition
Ar
Audio Recognition
Fr
Face Recognition
Ir
Image Recognition
Gr
General Recognition
Si
Speech Identification
Ai
Audio Identification
Fi
Face Identification
Ii
Image Identification
Gi
General Identification
Da
Data Analytics
Te
Text Extraction
Pi
Predictive Inference
Pl
Planing
Ei
Explanatory Inference
Sy
Synthetic Reasoning
Ps
Problem Solving
Dm
Decision Making
Lu
Language Understanding
Lg
Language Generation
Lr
Relationship Learning
Lc
Category Learning
Lt
Knowledge Refinement
Ml
Mobility Large
Ms
Mobility Small
Ma
Manipulation
Cn
Control
Cm
Communication

## Slide 12: Alles auf Anfang
Stand der Vermarktung
Spracherkennung (Speech-to-text) und Spracherzeugung (Text-to-speech) werden mitunter als trivial dargestellt, Schwächen werden heruntergespielt oder ausgeblendet
Stand der Technik
Open-Source-Lösungen liegen häufig sehr weit hinter kommerziellen Systemen zurück
Die Weiterentwicklung wurde teilweise eingestellt

## Slide 13: Alles auf Anfang
Spracherkennung für Python
CMU Sphinx
Google Speech Recognition
Google Cloud Speech API
Microsoft Bing Voice Recognition
IBM Speech to Text
Snowboy Hotword Detection
Offline Spracherkennung für Python
CMU Sphinx
Google Speech Recognition
Google Cloud Speech API
Microsoft Bing Voice Recognition
IBM Speech to Text
Snowboy Hotword Detection

## Slide 14: Alles auf Anfang
Spracherzeugung / Text To Speech (TTS)
Bei Windows kein Problem, hohe Sprachqualität
Bei Open Source ein echtes Problem, niedrige Sprachqualität
  Espeak für Linux (Sprachqualität schlecht, Weiterentwicklung?)
  Pico TTS für Linux (Weiterentwicklung?)
  Festival (nur auf Englisch)
Bisher keine praktikable Lösung

## Slide 15: Alles auf Anfang
Speech to Text to Action
Vom erkannten Text bis zur Aktion ist es auch kein Selbstläufer
Statistische Methoden / Text Mining notwendig (Bag of Words)
Aktionen (Intents) müssen eindeutig erkannt werden
Dialogsystem für Rückfragen ohne verständliches TTS … schwierig
Hintergrundgeräusche stören die Spracherkennung ( Musik)
Eingabeerkennung ist nicht trivial

## Slide 16: Alles auf Anfang
Wie sieht das Projekt aus?
Raspberry Pi 3 (Portierung auf Rock Pi S ist erfolgt)
Python 3 Zip-App (sinos.zip)
Eigene Actions einfach erstellbar (.py-Datei + YAML)
Für alle von CMU Sphinx unterstützten Sprachen
Dynamische Erkennung von Spracheingaben trotz Hintergrundgeräusch
Genauigkeit schwer zu messen, hängt stark von Spracheingabe ab

## Slide 17: Stand der Dinge
Was geht? Was nicht?

## Slide 18: Stand der Dinge
Was geht? Was geht nicht?
Spracherkennung
Training online
Training offline
Eigene Actions und Intents
Installation Raspberry Pi 3 Buster
Installation Rock Pi S Stretch
Steuerung der Sonos-Anlage

## Slide 19: Stand der Dinge
Was kann Sinos bisher?
action_dwd_weather.py Wetterdaten aus Deutschland
action_deebot.py Ecovacs Deebot starten („Deep Clean“)
action_sinos_clock.py Uhrzeit und Datum
action_sonos.py Sonos-System steuern (auch IKEA Simfonisk)
action_system.py Systembefehle, Builtins, Hilfe, Konfiguration
action_timer.py Timer ( Pizza im Backofen)

## Slide 20: Lessons Learned
Praxiserfahrungen

## Slide 21: Lessons Learned
The science
behind
The explanation on Wikipedia
Other »sources«
(blogs)
My science (after research)
My presentation

## Slide 22: Lessons Learned
Problematik: Erkennung der Spracheingabe »schlecht« (CMU Sphinx)
Keine Lösung:
Akustik-Model trainieren (Erkennung danach noch schlechter)
Lösung: Umfang des Sprachmodells
Sprachmodell = Statistisches Modell der Sprache ( Markov-Ketten)
Sprachmodell für deutsche Sprache war zu umfangreich
Sprachmodell und Wörterbuch neu erstellen

## Slide 23: Lessons Learned
Problematik: Berechnung des LM noch nicht offline möglich (Mathe …)
Keine Lösung:
Language Model mit Dummy-Werten … 
Lösung:
Erzeugung einer Transcript-Datei
Download des Language Models von CMU Sphinx
$ python3 sinos.zip --train --download -v

## Slide 24: Lessons Learned
Problematik: Erkennung der Spracheingabe langsam
Keine Lösung:
Alles in C++ neu schreiben (ca. 3% schneller als Python)
Lösung:
Erst einmal damit leben
Evtl. Raspi Pi 4 kaufen

## Slide 25: Fazit
Würdest du das wieder tun?

## Slide 26: Fazit
Google Home, Alexa und Co sind nicht „trivial“ – erst recht nicht offline
CMU Sphinx kann offline arbeiten, benötigt jedoch ein Sprachmodell, Ansatz ist technisch veraltet, Erkennungsqualität liegt hinter Alexa, Google und Co.
Auch wenn einzelne Aspekte wie TTS oder STT als trivial gelten, sind sie es offline noch lange nicht
Open Source hinkt dem Stand der Technik hinterher und wirkt abgehängt
Ergebnis dennoch zufriedenstellend – aber nicht gut

## Slide 27: Backup
Ach, übrigens …

## Slide 28: Workaround
Spracherkennung
Natürliche Sprache: Keine »einfache« Unterscheidung zwischen Worten möglich
Statistische Ansätze (Markov-Ketten)
Am Ende des Tages

## Slide 29: Rechtliches …
Privatsphäre gerät unter Druck
Bedenkliche Entwicklung
Generalverdacht / Grundgesetz
Monopolstellung weniger Smart Home-Anbieter vs. Oligopol verschiedenster Systeme
Netzpolitik.org
https://netzpolitik.org/2019/alexa-co-innenminister-wollen-zugriff-auf-daten-aus-dem-smart-home/#spendenleiste

## Slide 30: Backup: Zahl des Tages: 0,002%
»(…) Eine frühere Untersuchung des Max-Planck-Instituts hatte 2008 ergeben, dass die Verfolgung von Straftaten im Untersuchungszeitraum 2003 und 2004 nur um 0,002 Prozent durch eine Vorratsspeicherung von Verbindungsdaten hätte verbessert werden können. (…)«
0,002% = 2 von 100.000 Straftaten
Bei ca. 5,6 Mio. Straftaten jährlich + 112 aufgeklärte Straftaten
Quelle: Heise.de
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Studie-Vorratsdatenspeicherung-verbessert-die-Aufklaerungsquote-nicht-1423035.html

## Slide 31: Problemstellung: Smart Home
Nachhaltigkeit geht anders:
Kein Smart Home bei:
WLAN-Zeitschaltung
Internetstörung
Insolvenz des Anbieters
Quelle: Google
Quelle: Amazon